ЧП Павленко С.В.

тел. 8-050-364-09-28. e-mail: sapronovv@mail.ru

http://tipograph-stanki.narod.ru

SVМ-15

Профессиональный биговальный аппарат для       типографий, офисов, множительных центров

Любые типы обложек.

Бигование производится вращающимися валами.

Основное достоинство- универсальность. Меняется  как верхний набор патриц, так и нижний пакет матриц.

При нагреве верхних валов до 130º - 150º С, бигует пластик, полистирол толщиной 1 - 1.5 мм.

Дополнительные опции - перфорация, подрезка, биг 4 за раза.

Биги по форме:

- круглый (биг в резину)

- мягкий (биг в полиуритан)

- любая форма (биг в матрицу)

Зажим бумаги от перекоса: 2 ролика + боковые планки.

В «горячей» модификации установлен тиристорный регулятор для плавной регулировки температуры.

| Рабочая площадь, мм | 430х450 |
| --- | --- |
| Мах формат листа, мм | 530х430 |
| Мах плотность обложки | 350 г/м2 1,5 мм (пластик) |
| Зажим роликами, регулирование глубины бига, подача листов | ручная |
| Бигование | авто до 6-ти бигов за раз |
| Производительность, листов/мин | 60-90 |
| Питание: | 220/240 V 50 Hz возможно 380 V |
| Габариты, мм | 860х570х1020 |
| Потребляемая мощность | 400/900 W (при установленном ТЭНе) |

Гарантийный период – 1 год.

Техобслуживание биговального оборудования: чистка, смазка, регулировка.

# Footnotes

Производитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющее на характеристики оборудования без предварительного предупреждения.