FAQ (Часто задаваемые вопросы)

SVM-15

Возможна любая конфигурация машины, как на верхних валах, так и снизу, в ответных матрицах.

## Перенастройка машины

Для перенастройки машины нужно отвинтить 3 болта М6 на фланце главного вала слева и 3

Болта М6 на фланце справа, тогда главный вал выходит одной стороной в прорези слева, справа он держится на ремне.  В таком положении, откручивая ВШ (внутренний шестигранник)  на матрицах нижнего (главного) вала, можно легко перенабрать нижний пакет матриц.  В том числе легко вручную передвигаются резиновые ролики на нужное место для бигования по лакированной продукции.

Для  перенастройки верхнего пакета  тянущих и бигующих  роликов  достаточно отвинтить 2 болта М6 на оси верхних Г- образных кронштейнов, вытянуть ось влево или вправо.  Чтобы данную операцию облегчить, нужно сначала отпустить все «барашки» на Г- образных кронштейнах, затем вытянуть ось, а затем перенабрать верхний набор роликов( см. фото).

Так же на данной машине  возможно применить любые другие Г- образные кронштейны, или пересобрать бигующие кронштейны в штрихующие, _____________ ------------------- , и  так же

установить Г-кронштейн с нагревательным элементом, для бигования по пластику и полистиролу.

Эти стандартные или специальные Г- кронштейны, а так же нижние матрицы, можно заказать как дополнительную опцию к стандартной комплектации машины ( смотри фото с Г- образными кронштейнами).

Под стандартной комплектацией следует понимать 2 Г-обр. кронштейна - тянущих ролика и 1 одиночный бигующий ролик, или под заказ один широкий бигующий 4 бига Г-обр. кронштейн с регулировкой отсава под корешок книги (смотри фото). Корешок книги может быть 5- 36 мм.

Регулируется  только расстояние внутри  матриц, (ширина корешка для последующей     проклейки книги) а размер для открывания  книги – 7мм спереди и сзади остается стандартным. Данные размеры

7мм                         7мм           были опробованы и являются удовлетворительными

5-36мм

для переплета книг на машинах Fastbind Practik  210 вручную,  C.P. Bourg 3000, в автоматическом режиме,  на клеевых машинах FKS, и другом, даже нестандартном оборудовании.

Стандартный размер отступа  для открывания может быть изменен на верхних роликах,

но так же нужно будет заказать и другие нижние матрицы, если не биговать в резину.

Для одиночного бига используется такой же кронштейн, как и в тянущем ролике, внутри – подшипник.  Для штриховки - - - - -  используется кронштейн с двумя подшипниками по краям.

При  специальных работах эти опции заказывают дополнительно.