ЧП Павленко С.В.

тел. 8-050-364-09-28, e-mail: sapronovv@mail.ru

http://tipograph-stanki.narod.ru

Профессиональный ламинатор

для типографий, офисов, множительных центров

Агрегат позволяет качественно и быстро ламинировать материал как с одной стороны, так и с двух сторон (бобина снизу).

Хорошо зарекомендовала себя на мелованной бумаге при плотности 90-120 г/см2, а так же на простом заказе в множительном центре после печати на струйном принтере на бумаге плотностью 80 г/см2.

На панели обеспечено цифровое отображение температуры

На верхней бобине предусмотрено тормозное устройство

Наиболее эффективен при изготовлении небольших тиражей в типографиях и множительных центрах.

N.B. На стадии разработки находится ламинатор с горячими валами и использованием реверса, ширина рабочей зоны 300 мм.

| Температура нагрева горячими пластинами, º С | до 175 |
| --- | --- |
| Типоразмер используемой пленки | рулон 35 мм х 3 000 м |
| Регулировка | скорости вращения вала |
| Электропитание | 220 V / 600 W |

Гарантийный период – 1 год.

Техобслуживание оборудования: чистка, смазка, регулировка.

# Footnotes

Производитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющее на характеристики оборудования без предварительного предупреждения.